## Slide 1: Arduino 常用电路模块
yewei_andy@163.com
叶苇

## Slide 2: 常用的Arduino模块分类
1、数字输入输出类
2、模拟输入输出类
3、传感器类（分模拟输入和通信协议）
4、显示类
5、数据存储类
6、网络传输类
7、不能分类的模块。。。

## Slide 3: 认识杜邦线
杜邦线在Arduino的开发和其他单片机开发中起到很重要的作用，它能保证模块和单片机的简单连接，即插即用。
杜邦线分成三种：
1、公对公
2、公对母
3、母对母

## Slide 4: 数字输入输出类
数字输出类：
1、LED
2、继电器模块

## Slide 5: 数字输入输出类
3、数码管模块
4、点阵屏模块

## Slide 6: 数字输入输出类
数字输入类
1、矩阵键盘模块（举例4x4阵列）
2、触摸按键模块（举例4路触摸按键模块）

## Slide 7: 传感器类（模拟输入）
1、超声波模块

## Slide 8: 传感器类（模拟输入）
2、倾角传感器

## Slide 9: 传感器类（模拟输入）
3、光敏模块、

## Slide 10: 传感器类（模拟输入）
4、模拟输出的温度传感器

## Slide 11: 传感器类（模拟输入）
5、游戏摇杆（模拟输入）

## Slide 12: 传感器类（模拟输入）
6、测速模块（光电测速器、旋转编码器）

## Slide 13: 传感器类（模拟输入）
7、电机驱动模块（l298n）

## Slide 14: 传感器类（带通信协议）
1、mpu6050 3轴加速度+3轴陀螺仪传感器(支持i2c 或者SPI协议）

## Slide 15: 如何判断传感器的类型？
1、从经验来讲，一般，引脚除了电源的两个引脚，再加一个输出引脚，很大可能是模拟输出类型的传感器，这种口基本直接接到Arduino的模拟输入口，然后配合手册的公式就可以使用了。
2、从模块的引脚名称来看，如果是标注有像SDA、SCL、MOSI、D等这种不带OUT关键字的基本属于通信协议的模块，也就是这种模块不能直接接到Arduino的模拟输入口使用，需要通过通讯协议才能进行工作。

## Slide 16: 传感器类（带通信协议）
2、气压计模块（i2c模块）

## Slide 17: 传感器类（带通信协议）
3、电子罗盘传感器(I2C协议）

## Slide 18: 传感器类（带通信协议）
4、GPS模块（串口协议）
注意：串口数据传输需要理解帧头、数据包、校验位

## Slide 19: 传感器类（带通信协议）
（除了模拟类型传感器只需要3个引脚，还有种协议只用3个引脚就可以通信）
单总线协议模块：
5、温度传感器
特点：
1、接线少，温度测量精确
缺点：
1、协议复杂，时序要求极其高

## Slide 20: 显示类
1、经典液晶屏幕LCD1602
特点：
1、便宜，能显示数字、字母等ASCII码
缺点：
1、接线多（可以用PCF8574 扩展器进行双线改装）
2、刷新率慢，一般MCU编程需要等待

## Slide 21: 显示类
2、经典的Nokia 5110 LCD（特殊的SPI协议）
特点：
1、能显示各种字符甚至图画
2、刷新速率快
缺点：
1、需要接线多

## Slide 22: 显示类
3、OLED 12864模块（分辨率128x64）（有i2c协议和spi协议版本）
优点：
1、省电、字体美观、能显示的东西多
2、显示效果好
缺点：
1、显存刷新速率慢

## Slide 23: 显示类
4、TFT液晶显示屏（一般为并行数据口或者串口协议）
优点：
1、显示内容丰富
缺点：
1、如果不带处理器的tft屏幕，单片机消耗资源大
2、一般8位单片机刷新屏幕速率慢

## Slide 24: 数据存储类
1、EEPROM模块（Atmel AT24Cxx）（I2C协议）
优点：
1、接口简单，接线少
2、价格便宜，存储量最高为512k单个（最多8个并联使用）
缺点：
1、安全性为0
2、读写速度慢

## Slide 25: 数据存储类
2、SPI Flash模块（例如w25Qxx系列）（SPI协议）
优点：
1、存储量比eeprom大，一般能上1M到几十MB,并且支持单片机文件系统操作
2、读写速度快
缺点：
1、安全性更加为0
2、当flash出现坏块就GG！

## Slide 26: 数据存储类
3、SD卡模块（SPI协议或者SDIO高速通信协议）
优点：
1、终于让单片机能识别SD卡了
2、单片机终于能存取大数据了
3、能把SD当做大容量flash使用
缺点：
1、庞大的文件系统代码无形增加单片机的负担

## Slide 27: 网络及无线通讯类
1、WIFI模块

## Slide 28: 网络及无线通讯类
2、蓝牙模块

## Slide 29: 网络及无线通讯类
3、NRF通信模块（2.4GHZ）

## Slide 30: 网络及无线通讯类
4、Zigbee XBEE通信套件

## Slide 31: 网络及无线通讯类
5、以太网模块（SPI协议）

## Slide 32: 其他模块
1、RFID RC522读卡器模块（用于识别和读写射频卡，例如饭卡）（SPI协议）

## Slide 33: 其他模块
2、DS3231(I2C)、DS1307(I2C)、DS1302时钟模块
(时钟模块用于带有显示时间项目的作品，能准确计算时间并且保证Arduino或者其他单片机掉电后仍然会计算时间)

## Slide 34: 其他模块
3、电源模块（用作普通作品的电源，稳定性相对较好，价格便宜）